## Slide 1
DDR技术简史
计算机组成原理 2017.06.28
勾凌睿
e7d195523061f1c0205959036996ad55c215b892a7aac5c0B9ADEF7896FB48F2EF97163A2DE1401E1875DEDC438B7864AD24CA23553DBBBD975DAF4CAD4A2592689FFB6CEE59FFA55B2702D0E5EE29CDFC0DD98BC7D6A39A64D3162AEA17DB19B9B9A87D0E9A0C5838999CD047764B32476FB53FC54D3671B43638F8C25D9EC95BB52BCC6C1CB3F6DE41EB0266A54822
Notes: 讲一些DDR技术的历史。

## Slide 2
e7d195523061f1c0205959036996ad55c215b892a7aac5c0B9ADEF7896FB48F2EF97163A2DE1401E1875DEDC438B7864AD24CA23553DBBBD975DAF4CAD4A2592689FFB6CEE59FFA55B2702D0E5EE29CDFC0DD98BC7D6A39A64D3162AEA17DB19B9B9A87D0E9A0C5838999CD047764B32476FB53FC54D3671B43638F8C25D9EC95BB52BCC6C1CB3F6DE41EB0266A54822
INTRODUCTION
Notes: 一星期前，oppo旗下的子品牌一加发布了它的最新款旗舰一加5，引人注目的不只有它的835，还有6GB起步的LPDDR4x运行内存，此处的LPDDR4xDDR4内存的低功耗版，也就是Low PowerDDr4。X代表改进版。DDR技术在它诞生以来经历了发展历程，接下来我们就来了解一下DDR技术的诞生。

## Slide 3
CONTENTS
01
在斗争中诞生、掌权
与Rambus DRAM的那些事
02
发展历程及前景展望
十余年的稳步前行后，它还有未来吗？
e7d195523061f1c0205959036996ad55c215b892a7aac5c0B9ADEF7896FB48F2EF97163A2DE1401E1875DEDC438B7864AD24CA23553DBBBD975DAF4CAD4A2592689FFB6CEE59FFA55B2702D0E5EE29CDFC0DD98BC7D6A39A64D3162AEA17DB19B9B9A87D0E9A0C5838999CD047764B32476FB53FC54D3671B43638F8C25D9EC95BB52BCC6C1CB3F6DE41EB0266A54822

## Slide 4
01
在斗争中诞生、掌权
和Rambus DRAM几乎同时出现的它，为何能占领市场？
e7d195523061f1c0205959036996ad55c215b892a7aac5c0B9ADEF7896FB48F2EF97163A2DE1401E1875DEDC438B7864AD24CA23553DBBBD975DAF4CAD4A2592689FFB6CEE59FFA55B2702D0E5EE29CDFC0DD98BC7D6A39A64D3162AEA17DB19B9B9A87D0E9A0C5838999CD047764B32476FB53FC54D3671B43638F8C25D9EC95BB52BCC6C1CB3F6DE41EB0266A54822
Notes: DDR技术其实是经历了一场大战以后才成为市场主流的。

## Slide 5
在斗争中诞生
CPU主频提升带来的是…
20世纪末，CPU主频飞速增长——Intel Pentium
老旧的SDRAM带宽不足，成为计算机性能瓶颈
急需出现新的存储技术
DDR SDRAM (VIA, SAMSUNG, AMD…)
Rambus DRAM (Intel, Rambus)
e7d195523061f1c0205959036996ad55c215b892a7aac5c0B9ADEF7896FB48F2EF97163A2DE1401E1875DEDC438B7864AD24CA23553DBBBD975DAF4CAD4A2592689FFB6CEE59FFA55B2702D0E5EE29CDFC0DD98BC7D6A39A64D3162AEA17DB19B9B9A87D0E9A0C5838999CD047764B32476FB53FC54D3671B43638F8C25D9EC95BB52BCC6C1CB3F6DE41EB0266A54822
Notes: 如今我们大部分桌面CPU的主频都在2~4GHz之间，而回到20多年前的1993年，划时代的英特尔奔腾处理器刚问世时，主频最高只有200MHz。后来经过数年的发展，奔腾四代的主频已经飙升到了将近4GHz。主频的提高带来了性能的显著提高，也带来了一个问题。1998年左右多数计算机仍然使用着频率为100到133MHz的SDRAM，其带宽已经逐渐不能满足几乎是呈指数增长的CPU主频所带来的需求了，内存成了制约整机性能的瓶颈。这时候，业界急需下一代的内存解决方案，新的内存技术呼之欲出。当时出现了两种有竞争力的新技术，一是由VIA威盛领头的DDR SDRAM，另一种是Rambus公司研发，并得到Intel公司大力支持的Rambus DRAM，即RDRAM。

## Slide 6
一点历史的进程
e7d195523061f1c0205959036996ad55c215b892a7aac5c0B9ADEF7896FB48F2EF97163A2DE1401E1875DEDC438B7864AD24CA23553DBBBD975DAF4CAD4A2592689FFB6CEE59FFA55B2702D0E5EE29CDFC0DD98BC7D6A39A64D3162AEA17DB19B9B9A87D0E9A0C5838999CD047764B32476FB53FC54D3671B43638F8C25D9EC95BB52BCC6C1CB3F6DE41EB0266A54822
Notes: 为了对那几年的历史进程有一个纵向的把握，我在知网上以DDR SDRAM为关键字进行了搜索。发现最早的一篇文章在1997年发表，99年有一篇文章是这么写的： 而在2000年，文章数由3一下增长到了18，而且继续出现了关于这两种内存前景的讨论。2001年，DDR SDRAM显然成为了热点话题，从标题来看，已经有偏向DDR的文章出现了。这里的一篇文章更是提到了Intel及RDRAM的狼狈形势。而到了2002年呢？
Intel宣布向市场投放支持DDR内存的845D芯片组，这正宣告着Intel阵营RDRAM的全面溃败。要知道Intel阵营几乎只有Intel和Rambus两家公司，可以说是和全世界在对抗。Intel倒戈，意味着DDR SDRAM已经一统天下。
究竟为何它在短短的几年内，就做到了这一点呢？

## Slide 7
DDR SDRAM大行其道
原因何在？
e7d195523061f1c0205959036996ad55c215b892a7aac5c0B9ADEF7896FB48F2EF97163A2DE1401E1875DEDC438B7864AD24CA23553DBBBD975DAF4CAD4A2592689FFB6CEE59FFA55B2702D0E5EE29CDFC0DD98BC7D6A39A64D3162AEA17DB19B9B9A87D0E9A0C5838999CD047764B32476FB53FC54D3671B43638F8C25D9EC95BB52BCC6C1CB3F6DE41EB0266A54822
DDR SDRAM采用双沿传输及两位预取，同等核心频率下速率翻倍，能够满足新一代CPU带来的带宽要求
DDR SDRAM是SDRAM的改进版本，生产线几乎无需变动，生产成本几乎与SDRAM相同
价格很快降低到为主流市场所接受的水平
DDR SDRAM是开放性的架构，任何有兴趣的厂商皆可参与生产、制造和研发，没有版权问题
Rambus DRAM提高了核心频率（400MHz），同样采取双沿传输，能达到CPU的带宽要求，但生产成本高，价格居高不下，让消费者望而却步
厂家生产设备需要更新，生产代价高
Rambus DRAM被Intel和Rambus垄断，若占据市场主流，其余内存生产厂商须向其支付巨额专利使用费
其他问题诸如发热、不稳定等
Notes: 归根结底是性价比的缘故。
要占领市场，得让消费者看到利益——性价比
更要让生产厂商看到利益——潜在利润和生产成本

## Slide 8
02
发展历程及前景展望
DDR SDRAM从诞生到现在已走过近二十个年头，其间经历了DDR2、DDR3、DDR4等发展阶段，还发展了诸如GDDRx，LPDDRx的分支
它将何去何从？
e7d195523061f1c0205959036996ad55c215b892a7aac5c0B9ADEF7896FB48F2EF97163A2DE1401E1875DEDC438B7864AD24CA23553DBBBD975DAF4CAD4A2592689FFB6CEE59FFA55B2702D0E5EE29CDFC0DD98BC7D6A39A64D3162AEA17DB19B9B9A87D0E9A0C5838999CD047764B32476FB53FC54D3671B43638F8C25D9EC95BB52BCC6C1CB3F6DE41EB0266A54822
Notes: 世纪之交的大战后，DDR开始了它对内存市场的稳固统治，这么多年间，它也从当年的第一代DDR SDRAM，发展到现在市场主流的DDR4 SDRAM，我们来简要地看一看它的发展历程。

## Slide 9
各代DDR SDRAM
DDR2 SDRAM
4位预取、OCD、ODT …
1.8V工作电压
400~800(1033) Mbps
DDR4 SDRAM
16位预取、3DS封装技术…
1.2V工作电压
1600~4266Mbps
DDR3 SDRAM
8位预取、重置、ZQ校准…
1.5V工作电压
800~2133Mbps
e7d195523061f1c0205959036996ad55c215b892a7aac5c0B9ADEF7896FB48F2EF97163A2DE1401E1875DEDC438B7864AD24CA23553DBBBD975DAF4CAD4A2592689FFB6CEE59FFA55B2702D0E5EE29CDFC0DD98BC7D6A39A64D3162AEA17DB19B9B9A87D0E9A0C5838999CD047764B32476FB53FC54D3671B43638F8C25D9EC95BB52BCC6C1CB3F6DE41EB0266A54822
Notes: 技术上的具体细节我就不做展开了，只是有一点得提一下。当初DDR SDRAM采用的是两位预取，而·之后的几代DDR SDRAM，每代都将预取位数翻倍，由此也带来了成倍增长的带宽。
当初SDRAM的工作电压是3.3V，DDR SDRAM 的工作电压是2.5V，每代DDR SDRAM相比上一代，工作电压均有所降低，这样也显著降低了功耗。
我们看上面三代DDR SDRAM的图，DDR2两个区域的引脚个数几乎相等，但还是不一样的。于是便发生过插反内存条，最后烧了主板的事故。下一代DDR3就扩大了不对称性，减少了此类事故的发生。
DDR4的金手指与前几代有一个不同之处，从图上我们可以看到，引脚末端排列形成的是一条弧线。这样减少了摩擦，便于插拔。

## Slide 10
其他的一些分支
GDDR1,2——基于DDR
GDDR3,4,5——基于DDR3
e7d195523061f1c0205959036996ad55c215b892a7aac5c0B9ADEF7896FB48F2EF97163A2DE1401E1875DEDC438B7864AD24CA23553DBBBD975DAF4CAD4A2592689FFB6CEE59FFA55B2702D0E5EE29CDFC0DD98BC7D6A39A64D3162AEA17DB19B9B9A87D0E9A0C5838999CD047764B32476FB53FC54D3671B43638F8C25D9EC95BB52BCC6C1CB3F6DE41EB0266A54822
LPDDRx——低功耗设计
主要用于智能手机等移动设备
Notes: DDR诞生之初便用于显卡的缓存，由此产生了专门的GDDR类型，其本质仍是DDR。随着DDR技术的更新换代，GDDR也经历了换代过程。如今主流显卡全部采用GDDR5显存。
2010年智能手机开始发展，由此诞生了适用于手机的低功耗版DDR内存，从最初的LPDDR3，到现在的LPDDR4和4x，它的版本号也是和DDR内存保持一致的。

## Slide 11
当今形势及展望
e7d195523061f1c0205959036996ad55c215b892a7aac5c0B9ADEF7896FB48F2EF97163A2DE1401E1875DEDC438B7864AD24CA23553DBBBD975DAF4CAD4A2592689FFB6CEE59FFA55B2702D0E5EE29CDFC0DD98BC7D6A39A64D3162AEA17DB19B9B9A87D0E9A0C5838999CD047764B32476FB53FC54D3671B43638F8C25D9EC95BB52BCC6C1CB3F6DE41EB0266A54822
DDR4 SDRAM已成为市场主流，但仍有部分计算机使用DDR3甚至DDR2内存
LPDDR4内存已被大多数中高端手机使用，LPDDR4X将于今年发布的旗舰机上全面搭载
JEDEC将于明年公布DDR5内存标准，但从量产到成为市场主流仍需较长周期
使用3DXPoint技术的Intel Optane Memory或成下一个解决方案
Notes: 魅蓝X 2016.11.30 galaxyS8 一加5
性价比主导
最近很火的3DXPoint技术有一个应用：Intel的Optane存储系列，从图上看，Optane Memory搭配机械硬盘使用可以较大提高整机性能，有文章称它将取代如今的DDR SDRAM成为新一代的内存解决方案。究竟历史会如何发展，让我们拭目以待。

## Slide 12
THANK YOU
e7d195523061f1c0205959036996ad55c215b892a7aac5c0B9ADEF7896FB48F2EF97163A2DE1401E1875DEDC438B7864AD24CA23553DBBBD975DAF4CAD4A2592689FFB6CEE59FFA55B2702D0E5EE29CDFC0DD98BC7D6A39A64D3162AEA17DB19B9B9A87D0E9A0C5838999CD047764B32476FB53FC54D3671B43638F8C25D9EC95BB52BCC6C1CB3F6DE41EB0266A54822